Методические рекомендации.

Примерная совмещённая схема технологической карты и конспекта урока.  9 класс

Раздел программы «Технология изготовления швейных изделий». Выбранное изделие - блуза.

Составитель Соколова В.А., методист, ст. преподаватель кафедры                       «Художественно-эстетического образования и технологии».

Тема урока: Технология изготовления круглого воротника блузы.

Выбор программы по предмету и характеристика класса.

Рабочая программа по предмету составлена на основании примерной программы «Технология. 5-9 классы» ФГОС и авторской программы Соколовой В. А. «Технология. 5-9 классы» (для девочек) с использованием учебно-методического комплекса О.А.Кожиной. ФГОС ОО.

На трудовое обучение в 9 классе выделено 2 часа в неделю(68 часов в год) за счёт резервного времени базисного плана школы.

В школе имеется 2 кабинета. К уроку подготовлено 10 швейных машин с электрическим приводом и 2 машины с  ножным приводом.

Материальная база кабинета соответствует «Типовому перечню» на 85% и обеспечивает выполнение практической части программы по всем разделам, включая и раздел «Технология швейных изделий». Класс разделён на 2 подгруппы: 11 мальчиков и 15 девочек.

Все учащиеся умеют шить на швейных машинах с электроприводом, кроме двух девочек. Для них выделено 2 швейные машины  с ножным приводом. Так как оборудования не хватает на всех учащихся, то швейные машины закреплены за бригадами (группами учащихся). Бригадиры отвечают за организацию работы в бригадах.

Степень завершённости практических работ на предыдущем уроке:  учащиеся стачали плечевые и боковые швы и подготовили блузу к вмётыванию и втачиванию воротника. Учитель проверил соответствие линии втачивания  на деталях кроя воротника с длиной  выреза ворота.

Одна ученица не присутствовала на предыдущем уроке и для неё подготовлены технологические  карты,  и учитель проведёт индивидуальный инструктаж.

Цели урока:

Деятельностная:

1.Формирование метапредметных универсальных учебных действий (см. технологическую карту№1).

2. Приобретение самостоятельного опыта постановки и решения проблемы.

4.Формирование умений учащихся сотрудничать с учителем и сверстниками.

Предметно-дидактическая: изучение нового материала и овладение технологией изготовления круглого воротника в индивидуальном и массовом производстве.

Тип урока

1. По ведущей дидактической цели - изучение нового материала.

2. По способу организации – синтетический  (комбинированный).

3. По ведущему методу обучения – частично – проблемный урок.

Методы обучения: основной: практический,  проблемно-поисковый, демонстрационный;

дополнительные: групповой,  иллюстративный, видеометод, ситуативный, объяснительный;

Используемые технологии

- выполнение лабораторной работы при актуализации опорных знаний и умений;

- организация группового взаимодействия (работа в бригадах);

- выполнение практической работы (обработка воротника на швейной машине);

- взаимоконтроль, самоконтроль;

- рефлексивное обучение

Примерная структура этапов урока.

Временная структура урока позволит более чётко организовать учебный процесс.

1.Организационный момент. НОТ –2 мин.

2.Активизация и мотивация учащихся – 3 мин.

3.Актуализация проблемно-поисковой деятельности при закреплении   материала

предыдущего урока - 10 мин.

4.Создание проблемной ситуации для освоения учащимися нового материала

Постановка учебной проблемы  - 10 мин.

5.Активизация учащихся к выполнению практического задания - 5 мин.

6.Решение проблемы -5 мин.

7. Заполнение листка ученика (записи в тетради) - 6 мин.

8.Контроль умений работы на швейной машине. Проблемный вводный инструктаж по обработке воротника – 8 мин.

9.Практическая работа; смётывание (намётывание воротника) -10 мин.

Первый  обход учащихся с целью оценивания правильной намётывания  верхнего воротника.

10.Практическая работа: обтачивание воротника.

Второй обход учащихся -13 мин.

11.Текущий инструктаж -5 мин.

12.Практическая  работа: вымётывание воротника. Третий  обход учащихся -10 мин.

13.Рефлексивно-оценочный. Подведение итогов -3 мин.

Итого: 90 минут

Примечание: обратить внимание на то, что типы урока определяет и структура урока, поэтому не может быть навсегда установленного типа урока с постоянными этапами урока! Структура урока зависит от постановки дидактических целей и задач каждого типа урока!

Материально-техническое и дидактическое оснащение урока

Средства обучения. УМК (учебно-методический комплекс)

| Оборудование рабочих мест, инструмент | Основная и дополни-тельная литература | ИКТ (информацио- нно – коммуникаци онные технологии) | Натурально- вещественные модели | Дидактические материалы: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| швейные машины-12 штук. гладильные доски-3 шт. 3 утюга, проутюжильник, ножницы, линейки, сантиметры, мел, лекала воротников, овальные лекала, напёрсток, иголки, булавки, нитки №4 запасные шпульки, отвёртки. | Рабочая программа учителя. Технологические карты УУД. Учебник (автор Симоненко, Кожина и т.д Госты на швейные изделия. Учебник О.А.Кожиной. 7-8 классы. Рабочие тетради Кожиной О.А. Технология изготовления лёгкого платья. Альбомы мод | мульти-проектор, -экран, диски, видеофильмы, телевизор; электронный учебник; презентация «Обработка воротника в массовом производстве с использованием спец. приспособлений»; презентация «Технологические схемы швов»; | -плакаты « Последова-тельность обработки разных видов воротников», - плакаты по охране труда и безопасным приёмам работы на швейных машинах, -манекен, -технические образцы. -приспособления малой механизации для окантовки отлёта воротника, -плакат « Классифи-кация машинных швов», - | 1.Тетрадь бригадира для текущего контроля. 2.Тетерадь (журнал) учителя по учёту предметных результатов обучения и метапредметных УУД. 3.Карты самоконтроля, критерии оценок. 3.Личные листы (тетради) ученика для самоконтроля личностных результатов или тетрадь –портфолио. 4.Образец воротника, характерного для массового производства (линия отлёта воротника застрочена в сторону нижнего воротника). 5.Готовые изделия блузы, в т.ч. с бортами. 6.Готовые воротники разных фасонов и отделок. 7.Смётанное изделие со стачанными плечевыми и боковыми швами. 8.Модели блуз с разными видами застёжки. 9. Обработка отложного воротника – 1 уровень усвоения. 10.Обработка воротника с застёжкой доверху – 2 уровень усвоения. 11. Графические схемы швов, выполненных на ткани(на каждую парту). |

Таблица №1. Технологическая карта. Планируемые результаты урока

| Предметные результаты Учащиеся должны знать и уметь: | Метапредметные УУД Учащиеся должны | Коммуникативные УУД Учащиеся в 9 классе могут: | Личностные УУД. Учащиеся должны стремиться: |
| --- | --- | --- | --- |
| Знать: 1. документ «ГОСТ на обработку швейных изделий»: ширину припусков на швы при обтачивании воротника, количество стежков в 1см, ширину переката шва по отлёту воротника, классификацию машинных швов (стачного, двойного, запошивочного, настрочного, обтачного), Уметь: отличать технологию изготовления воротника массового производства от индивидуального, смётывать детали воротника, : обтачивать воротник, вымётывать воротник, выполнять ВТО. Хорошо различают 4 вида машинных швов. уметь обтачивать, вымётывать и проутюживать готовый воротник; изготовления | Регулятивные: стараться осознавать, что усвоено и, что необходимо усвоить, чтобы выполнить практическую работу. На предыдущих уроках усвоены машинные швы, но не освоена технология обтачивания и вымётывания отлёта круглого воротника. составлять последовательность обработки воротника. | планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, доброжелательно относиться к одноклассникам, распределяя очерёдность работы с утюгом, работу на швейных машинах, так как их не хватает на все бригады, находить компромиссные решения между членами группы, | держать под контролем процесс своей деятельности и проводить самооценку, критично оценивать выполнение практической работы, уделять внимание развитию своего технологического мышления (сравнивают разные виды швов), анализируют и выявляют, чем стачной шов отличается от обтачного………..) . |
|  | Познавательные УУД: анализировать готовые образцы воротников и находить соответствие с их графическими схемами. сравнивать с целью определения общих параметров ассортимент швов и разные способы обработки воротников, кратко формулировать алгоритм последовательности изготовления воротника, владеть алгоритмом последовательности обработки воротника: сметать, обтачать, удалить намётку (нитки), проутюжить швы обтачивания воротника, вывернуть воротник и выметать кант, • логически размышлять и выражать свои мысли при определении проблемной ситуации (например, размышляя, должны догадаться, что у стачного и обтачного шва есть общие параметры).проутюжить воротник. графически изображать 4 вида машинных швов и распознавать 5 видов швов знаково-символической системы. |  |  |

Структура и ход урока. Тема: Технология изготовления круглого воротника блузы. 9 класс.

| Методы обучения | Содержание деятельности | Результаты обучения | Оценка/ самооценка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | учителя | учеников | Предметные | Метапр. УУД. Личностные. |  |
| Этапы урока | 1 этап. Организационный момент. НОТ- 2 мин. |
|  | 1.Рабочее место учителя: - ноу бук или компьютер, - технологическая карта урока (план или конспект), - технологическая карта планируемых результатов обучения учащихся данному разделу программы (14 часов); -технологическая карта результатов обучения к данному уроку (2 часа); -карты контроля с указанными критериями; 2.Оформление стенда «Сегодня на уроке»: - готовые воротники, -поэтапная обработка воротника, - образцы отделки воротника. 3. Подготовлен экран с презентацией. 4. Дидактические материалы: (виды швов, схемы швов, таблица классификации швов) и т.д. | Организуют рабочее место: вешают портфели на крючок, достают свои блузы (хранятся в кабинете на стеллажах). Старший по группе достаёт тетрадь учёта ЗУН и УУД. Учащиеся убирают волосы под орнаментальные вязаные повязки (вязали спицами на уроках вязания). На столах лежат учебники тетради, стоят укладки с ножницами, нитками и иголками и т.д. Тетрадь бригадира Критерии Оценка в баллах Фамилия, имя учащихся Макарова Королёва Иванова Соколова Нот «+» - 0,5 0,5 0,5 0,5 Схемы швов 2 - 5 3 5 3 4 Алгоритм (общий) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Итого 3.5 6 4 5 |  | Регулятивные: самостоятельно организуют рабочее место, так как бригадиры выставляют в тетрадь учёта УУД. баллы за подготовку и организацию рабочего места, соблюдают НОТ: -стремятся к рациональному и своевременному исполнению всех действий. Личностные УУД: понимают значимость планирования своей деятельности, | Ответственный бригадир осуществляет готовность к уроку и ставит баллы в тетрадях учёта. Критерии: - аккуратное хранение изделия (наглаженное) -2 балла, - раскладка инструмента -1 балл, - НОТ -1 б. (рациональность, своевременность подготовки). |
|  | 2 этап. Активизация и мотивация учащихся – 3 мин. |
| метод опережающего обучения, | Примерено учитель может начать так: «Сегодня я не буду подробно объяснять практическую работу -обработку воротника. Вы попробуете сами составить последовательность и алгоритм обработки воротника! Кто первым это сделает, тот получит возможность сегодня шить на моей современной машине с помощью спец. приспособления для окантовки отлёта воротника. | Тетрадь составляется на год (34 занятия), где указываются фамилии и имя учащихся, дата, тема урока, критерии и баллы. Ученическая тетрадь разрезается пополам. |  | стремятся самостоятельно определить последовательность изготовления круглого воротника; стараются освоить спец. приспособле ние для окантовки воротника, | Наблюдение учителя: отмечает интерес к уроку, прилежание, плохое настроение, наличие изделий на столах т.д. помогает решить проблемы учеников, |
|  | 3 этап. Актуализация проблемно-поисковой деятельности при закреплении материала предыдущего урока - 10 мин. |
| видеоме-тод; примене-ние знаний на практике, исследовательский мктод | Но для успешной работы мы должны вспомнить основные швы, которые раньше Вы использовали. На экране (в презентации) крупным планом демонстрируются графические схемы пройденных ранее машинных швов. Учащиеся видят только пронумерованные схемы образцов швов. Учитель предлагает провести исследование и анализ швов, лежащих на рабочих столах и сравнить графическое их изображение. Далее учащимся предлагается сделать выводы и на листках с номерами, лежащих на столах, написать виды швов, соответствующие графическим схемам. Всего швов-7. Учитель закрывает окно презентации и открывает ответы. Ожидаемые ответы: (1-стачной, 2-накладной, двойной, 3-шов в подгибку, расстрочной, обтачной и т.д.) Интересуется ответами и поздравляет девочек, которые будут шить на швейной машине учителя. Совместно с учениками рассматривают швы и определяют назначение швов (в каких изделиях применялся тот или другой шов). | Учащиеся проверяют ответы, выставляются оценки- взаимоконтроль 1 шов 2 шов 3 шов и др. машинные швы №4, № 5, №6 Учащиеся на выданных листках (лежат на столах) быстро записывают по номерам названия швов. Они им знакомы с 4 класса. Но термин обтачной» большинство учеников не назовут. Учащиеся проверяют правильность написания швов по ответам, показанных на экране и определяют сразу двух победителей. Все учащиеся аплодируют им, но как будут делить швейную машину? Решают, что будут вместе шить по очереди, хотя они из разных бригад (что и похвально!). | знают терминологию 5-6 швов. хорошо различают 4 вида машинных швов, выполненных из ткани: швы в подгибку, стачные швы, накладные, умеют опознавать графическое изображение схем пройденных швов, умеют составить последовательность выполнения 5 видов машинных швов (2 шва в подгибку, обтачной, настрочной, двойной), | могут пользоваться таблицами знаково-символической системой изображения машинных. сравнивать различные объекты с целью определения общих параметров, проявлять технико-технологическое мышление при графических схем машинных швов, 4. планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, критично оценивать выполнение практической работы, уделять внимание развитию своего технологического мышления, сравнивая разные виды швов, проявлять лояльность, доброжелательность при сравнивании ответов и определять победителей, | Взаимоконтроль: оценки выставляю-ся в тетрадь бригадира: за 6 правильных ответов-5 баллов. за 5 правильных ответов -4. Б, за 4- правильных ответа-3 балла. В журнал выставляются только 4 -5. Остальным учащимся разрешается сдать бригадиру зачёт по схемам швов Наблюдение учителя: отслеживание формируемых предметных и метапредметных УУД, введение учёта в журнале или тетради учёта, |
|  | 4 этап. Создание проблемной ситуации для освоения учащимися нового материала Постановка учебной проблемы - 10 мин. |
|  | Постановка наводящих вопросов, помогающих учащимся осознать существо проблемы. 1.Учитель снова высвечивает схемы швов и спрашивает: « Какой по номеру шов применим к обработке воротника?». «Вы видите на столах образцы воротников. Не можете ли назвать все операции, которые здесь использованы?». Учитель спрашивает. «Почему Вы называете «стачной шов», вы же его не видите?». Учитель следить за умением учащихся точнее выражать свои ответы.! 2 Постановка учебной проблемы: «Сначала шов был-стачной, а когда его вывернули – он стал каким?» учащиеся должны догадаться и назвать вид шва. Примечание: можно пользоваться тетрадью, посмотреть «листок ученика» или учебник. | 1.Большинство учащихся показывают на образец обтачного шва. Правильно называют термины швов: стачной, шов в подгибку с закрытым срезом, накладной, двойной шов. Находят соответствие швов: ночная сорочка-двойной шов, накладной шов использовали в переднике и т.д. Учащиеся довольно быстро должны вспомнить не раз закреплённый алгоритм обработки швейных изделий: сметать, стачать, удалить намётку (нитки), проутюжить или заутюжить. 2.Начинают догадываться, что шов стачной, но вывернутый на изнанку. Начинают выдвигать гипотезы: «выворотный» и т.д. Учитель предлагает посмотреть в тетради и учащиеся видят, что этот шов называется «обтачной». Далее учащиеся рассматривают особенности обработки воротника и добавляют ещё ручную операцию «вымётывание воротника прямыми стежками». | . закрепляют термины швов и графическое их изображение. Понятие технологически | -должны уметь анализировать готовые образцы воротников и находить соответствие с графическими схемами, уметь выражать свои мысли при определении проблемной ситуации, Личностные: Стремление проявить инициативу в обосновании гипотезы, , | Наблюдение учителя: конкретизация постановки и решения проблемы, Наблюдение учителя и фиксирование лучших ответов |
|  | 5 этап. Активизация учащихся к выполнению практического задания - 5 мин. |
| Проблемно-поис-ковый. Объясни-тельно-иллюст-ративный | Теперь надо решить: «С чего мы начнём обрабатывать воротник?» Возьмите детали воротника в руки и подумайте – с чего мы начнём и можем ли мы применить этот алгоритм при изготовлении воротника? | Учащиеся быстро повторяют общий алгоритм и выделяют особенности обработки воротника, а именно, указывают на ручную операцию «вымётывание». |  | доброжелательно относиться к одноклассникам, распределяя очерёдность работы между членами бригады и внутри своих бригад, | Наблюдение учителя: - фиксирование лучших ответов и коммуникативных УУД учащихся |
|  | 6 этап. Решение проблемы -5 мин. |
|  | Учитель помогает сформулировать вывод, что общий алгоритм обработки деталей швейных изделий подошёл и к обработке воротника!!! | Учащиеся определяют последовательность обработки, т.е. фактически составляют план работы: сметать две детали воротника, обтачать, удалить нитки, проутюжить, вывернуть воротник на лицевую сторону и выметать, пориутюжить воротник, удалить нитки и снова проутюжить готовый воротник. | Закрпляют знание классификации швов и обработки деталей воротника | выявление и решение проблемы, | Контроль за предметными результатами (выставление оценок за теорию в классный журнал). |
|  | 7 этап. Заполнение листка ученика (записи в тетради) – 6 мин. |
|  | Подводит учащихся к формулированию темы урока и определению окончательной темы практической работы «Технология изготовления круглого воротника» | Заполняют в тетради: Тема урока и практической работы. Изготовление воротника. Термины машинных швов, используемые при изготовлении блузы (стачной, обтачной, шов в подгибку с закрыты срезом и т.д.), Алгоритм обработки воротника: сметать 2 детали воротника, обтачать, удалить нитки, проутюжить, подрезать уголки, вывернуть, выметать кант (перекат шва), проутюжить воротник. домашнее задание. | закрепление терминов машинных, ручных швов и стежков, формирование последовательности алгоритма воротника и изготовления блузы | стремление правильно и аккуратно оформить листок ученика, | Самоконтроль: следить за последовательностью заголовков тем. |
|  | 8 этап. Контроль умений работы на швейной машине. Проблемный вводный инструктаж по обработке воротника -8 мин. |
| Проблемно-поис-ковый. Объясни-тельно-иллюст-ратив-ный. Проблемный. Объясни-тельно-иллюст-ратив-ный. | 1.организует работу на швейных машинах; спрашивает основные правила работы на швейной машине,но с фиксируются здоровьесберегающие технологии; даёт базовое задание: выполнение обтачного шва за 4-5 минуты на ткани размером 10 см; даёт личностно-ориентированные задания по выполнению стачного или двойного швов, учитель по своему списку раздаёт образцы ткани для разных заданий; совершает обход и отмечает выполнение заданий в своём журнале текущего учёта. 2.фронтальный или групповой вводный инструктаж смётывания или намётывания деталей воротника; задаёт проблемные вопросы, демонстрируя поэтапные образцы обработки круглого и отложного воротников Ставит проблемный вопрос: «Почему детали воротника смётываются со стороны верхнего воротника?» 3.Почему детали воротника обтачиваются на швейной машине со стороны нижнего воротника? 4.Учитель садится за свою машину и демонстрирует приёмы обтачивания овальных срезов воротника, обращая внимание на приёмы, обеспечивающие ровность закруглённых концов воротника и обтачивание со стороны подворотника. | Закрепляют алгоритм работы на швейной машине с электрическим приводом, последовательность или план выполнения практического. Заправляют швейные машины нитками и выполняют двойной шов по песочным часам (3 минуты). Ассистент учителя проверяет выполнение заданий у второй группы, выполняющих стачные швы (2 учащихся). Остальные учащиеся осуществляют самоконтроль. Ассистент только помогает при проблемах работы на швейных машинах. рисуют графическую схему обтачного шва (2 уровень усвоения материала), знакомятся с критериями оценок, 2.Выдвигают разные гипотезы. Правильный ответ: «При ручных работах посадка ткани делается со стороны верхней детали». 3.Правильный ответ: «Швейная машина делает посадку со стороны зубчатой рейки, а посадка ткани необходима для закруглённых углов верхнего воротника». 4.Учащиеся внимательно наблюдают за приёмами работы и фиксируют основные действия. учителя. | умеют работать на швейных машинах с электропри-водом ; стараться осознавать, что усвоено и, что необходимо усвоить, чтобы выполнить практическую работу, критично оценивают выполнение практической работы | умеют сотрудничать с учителем и одноклассниками | Самоконтроль образца: Критерии – всего: 5 б: т/б -1 б. согласованность работы в группе -1 б. затрата времени (базовый уровень)-1,5 б.; качество работы - 1,5 б.; Оценки в баллах выставляются в тетради учёта. Бригадир не проверяет. Проверяет учитель во время обхода и отслеживает результаты формирования предметных, метапредметных УУД и личностных., отмечает выполнение заданий в своём журнале текущего учёта, Критерии (5 баллов) изготовления воротника с застёжкой доверху соблюдение санитарно-гигиенических требований и охрана труда – 1 балл; обтачивание воротника -1,5 б.; вымётывание канта -1,5 б.; Влажно-тепловая обработка (ВТО) -1 б.; Самоконтроль: ровная отделочная строчка и качественная влажно-тепловая отделка воротника) |
|  | 9 этап. Практическая работа; смётывание(намётывние воротника) -10 мин. Первый обход учащихся с целью оценивания правильной намётки верхнего воротника |
| Практи-ческий; репродуктивный | совершает первый обход рабочих мест и ведёт наблюдение: проверяет степень завершённости изделия на предыдущем занятии (стачаны ли плечевые швы, чтобы проверить длину выреза ворота с длиной воротника по линии втачивания); корректирует приёмы работы; следит за осанкой уч-ся; | учащиеся ещё раз проверяют соответствие длины линии втачивания воротника с длиной выреза ворота блузы; начинают намётывать верхний воротник на нижний (если ткань не х/бумажная), и смётывать детали воротника, если ткань-ситец; | отрабатывают приёмы ручных операций: смётывание деталей воротника или намётывание верхнего воротника на нижний подворотник, | Формирование правильных приёмов обтачивания круглых воротников. | Наблюдение учителя и отслеживание результатов формирования предметных, метапредметных УУД и личностных результатов |
|  | 10 этап. Практическая работа: обтачивание воротника. Второй обход учащихся - 13 мин. |
| Обяснительно -иллюстративный | проводит индивидуальные инструктажи, ведёт коррекцию правильных приёмов работы, проводит текущий инструктаж, указывая на неправильные приёмы работы на швейной машине, указывает, что воротник обтачивается со стороны подворотника, фиксирует в тетрадях учёта положительные результаты учащихся: правильность обтачивания воротника на швейной машине и вымётывание отлёта воротника, | учащиеся обтачивают воротник, удаляют нитки и проутюживают линию отлёта воротника; проверяют качество обработки: ровность строчки, запасы швов, складывают вдвое воротник и проверяют ровность обтачивания округлости воротника (углов воротника). | Отрабатывают приёмы обтачивания воротника, | Осуществляют самоконтроль: сравнивают свою работу с образцом – эталоном воротника, | Наблюдение учителя: отслеживание результатов формирования предметных, метапредметных УУД и личностных результатов: фиксирует только хорошие результаты работы Ф.И уч-ся в тетради учёта формируемых ЗУН и УУД. |
|  | 11 этап. Текущий инструктаж -5 мин. |  |
|  | снова обращает внимание на общие недостатки в работе: на неровность вымётывания канта и выборочно демонстрирует приёмы вымётывания; демонстрирует приёмы ВТО (работа с утюгом), настраивает на успешное окончание работы | анализируют свои работы, делают выводы, исправляют недочёты, при необходимости ассистент учителя оказывает помощь учащимся. |  |  | учащихся осуществляют самоконтроль (взаимоконтроль), используя высвеченные на экране критерии, сравнивают обработку воротника с технологической картой, где по ГОСТу отмечены запасы швов и т.д.) |
|  | 12 этап. Практическая работа: вымётывание воротника. Третий обход учащихся -10 мин. |
|  | делает последний обход и продолжает следить за шириной вымётывания канта (0,2) см; обращает внимание на особенности обработки воротника в индивидуальном и массовом производстве; проводит индивидуальные инструктажи, в том числе девочке, пропустившей предыдущий урок, выставляет предваритель-ные оценки за практ. работу, фиксирует результаты в тетради текущегоучёта результатов обучения; | вымётывают воротник прямыми стежками со стороны нижнего воротника, формируя перекат шва на 0,2 см (согласно ГОСГу) и унифицированной технологии индивидуального производства; приутюживают отлёт воротника, удаляют намётку, снова проутюживают готовый воротник; проверяют соответствие длины воротника длине выреза ворота; | выполнять качественно вымётывание отлёта воротника прямыми стежками»; владеть приёмами утюжильных работ; | -стремление качественно выполнить ВТО. | Самоконтроль.уч Выставление предварительных оценок по критериям; Учитель оценивает работы и, складывая оценки учащихся в баллах, совместно выводят общий балл, старая сь никого не обидеть. Учитель выставляет оценки за практическую работу и собирает тетради бригадиров, чтобы потом их проверить и дополнительно выставить оценки для накопления рейтинговой оценки в баллах. |
|  | 13 этап. Рефлексивно-оценочный. Подведение итогов -3 мин. |  |
|  | Просит учащихся выставить на стенд и оценить свои работы. Учитель хвалит учащихся за прилежание и ответственность бригадира за оказание помощи товарищам. Предлагает индивидуальные маршруты (дополнительные занятия, кружок или помощь одноклассников и старшеклассников – ассистентов учителя) | Высказывают мнения о своих результатах работы. . Домашнее задание. Подобрать пуговицы для блузы и принести на урок. |  | Высказывают собственное мнение о сотрудничестве с одноклассниками, отмечают имена учеников, которые оказывали помощь в работе на швейной машине | самоконтроль |